Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria –Vlada-Government Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja Ministry of Environment and Spatial Planning AGJENCIONI PËR MBROJTJEN KOSOVSKA AGENCIJA KOSOVO ENVIRONMENTAL E MJEDISIT TË KOSOVËS ZA ZAŠTITU SREDINE PROTECTION AGENCY INSTITUTI HIDROMETEOROLOGJIK I KOSOVËS

RAPORTI MUJOR MBI CILËSINE E AJRIT SIPAS MONITORIMIT NGA IHMK

SHKURT, 2015

| Dyoksidi i Sulfurit , SO2 (µg/m3) |
| --- |
| Lokacionet e Monitorimit | Vlera mesatare mujore (µg/m3) | Vlera maksimale për një orë | Data e vlerës maksimale | Numri i ditëve me tejkalime |
| Prishtinë, IHMK | 1.07 | 12.2 | 19.02.2015 | 0 |
| Prishtinë, Rilindja | * | * | * | * |
| Drenas | 57.8 | 90,1 | 09.02.2015 | 0 |
| Mitrovicë | * | * | * | * |
| Pejë | 3.01 | 20.6 | 10.01.2015 | 0 |
| Prizren | 4.27 | 22.0 | 08.01.2015 | 0 |
| Brezovicë | * | * | * | * |
| Hani i Elezit | 5.59 | 11.9 | 12.02.2015 | 0 |
| Gjilan | 12.6 | 48.4 | 17.02.2015 | 0 |
| Obiliq | 78.8 | 196.5 | 20.02.2015 | 0 |
| Dardhishtë | 21.7 | 109.3 | 11. 02. 2015 | 0 |
| Palaj | 48.6 | 107 | 27.02.2015 | 0 |
| Monoksidi i Karbonit CO (mg/m3) |
| Lokacionet e Monitorimit | Vlera mesatare mujore (µg/m3) | Vlera maksimale për një ore | Data e vlerës maksimale | Numri i ditëve me tejkalime |
| Prishtinë, IHMK | 3.08 | 6.3 | 06.02.2015 | 0 |
| Prishtinë, Rilindja | * | * | * | * |
| Drenas | * | * | * | * |
| Mitrovicë | 2.1 | 5.6 | 20.02.2015 | 0 |
| Pejë | 0.9 | 3.6 | 18.02.2015 | 0 |
| Prizren | 1.3 | 6.5 | 18.02.2015 | 0 |
| Brezovicë |  |  |  | 0 |
| Hani i Elezit | 0.38 | 1.18 | 14.02.2015 | 0 |
| Gjilan | 1.94 | 8.46 | 21.02.2015 | 0 |
| Obiliq | 2.33 | 6.9 | 23.02.2015 | 0 |
| Dardhishtë | 1.01 | 6.72 | 14 02 2015 | 0 |
| Palaj | 1.15 | 2.58 | 21.02.2015 | 0 |
| Dyoksidi i Azotit NO2 (ug/m3) |
| Lokacionet e Monitorimit | Vlera mesatare mujore (µg/m3) | Vlera maksimale për një ore | Data e vlerës maksimale | Numri i ditëve me tejkalime |
| Prishtinë, IHMK | 18.1 | 99.8 | 20.02.2015 | 0 |
| Prishtinë, Rilindja | 28.27 | 91.27 | 20 02 2015 | 0 |
| Drenas | * | * | * | * |
| Mitrovicë | 8.1 | 10.6 | 20.02.2015 | 0 |
| Pejë | 5,4 | 11,1 |  | 0 |
| Prizren | 12,2 | 18.2 |  | 0 |
| Brezovicë | * | * | * | * |
| Hani i Elezit | * | * | * | * |
| Gjilan | 20.1 | 47.4 | 20.02.2015 | 0 |
| Obiliq | 20.3 | 109 | 14.02.2015 | 0 |
| Dardhishtë | 13.1 | 67.4 | 20 02 2015 | 0 |
| Palaj | 7.7 | 31.6 | 14.02.2015 | 0 |
| Ozoni O3 (ug/m3) |
| Lokacionet e Monitorimit | Vlera mesatare mujore (µg/m3) | Vlera maksimale për një ore | Data e vlerës maksimale | Numri i ditëve me tejkalime |
| Prishtinë, IHMK | * | * | * | * |
| Prishtinë, Rilindja | * | * | * | * |
| Drenas | * | * | * | * |
| Mitrovicë | 18.2 | 38.8 | 14.02.2015 | 0 |
| Pejë | 15,1 | 33,1 | 14.02,2015 | 0 |
| Prizren | 20,1 | 43,1 | 14.02.2015 | 0 |
| Brezovicë | * | * | * | * |
| Hani i Elezit | 32.7 | 53.2 | 15.02.2015 | 0 |
| Gjilan | * | * | * | * |
| Obiliq | 23.3 | 109.6 | 01.02.2015 | 0 |
| Dardhishtë | 47.1 | 119.2 | 16.02.2015 | 0 |
| Palaj | 38.2 | 114 | 24.02.2015 | 0 |
| Grimcat e Suspenduara PM 10 (µg/m3) |
| Lokacionet e Monitorimit | Vlera mesatare mujore (µg/m3) | Vlera maksimale e mesatares ditore | Data e vlerës maksimale | Numri i ditëve me tejkalime |
| Prishtinë, IHMK | 45.3 | 109 | 20.02.2015 | 10 |
| Prishtinë, Rilindja | 54.4 | 100.8 | 19. 02. 2015 | 8 |
| Drenas | 52,1 | 75.3 | 16.02.2015 | 5 |
| Mitrovicë | 60.58 | 70.2 | 13.02.2015 | 8 |
| Pejë | 48.78 | 97.94 | 24.02-2015 | 4 |
| Prizren | 67.1 | 80.1 | 14.02.2015 | 6 |
| Brezovicë | 44.31 | 121 | 13.02.2015 | 4 |
| Hani i Elezit | 64.69 | 172.8 | 07.02.2015 | 13 |
| Gjilan | 63.58 | 149.4 | 20 02 2015 | 11 |
| Obiliq | 46.7 | 136.4 | 14 02 2015 | 8 |
| Dardhishtë | * | * | * |  |
| Palaj | * | * | * |  |
| Grimcat e Suspenduara PM 2.5 (µg/m3) |
| Lokacionet e Monitorimit | Vlera mesatare mujore (µg/m3) | Vlera maksimale për një orë | Data e vlerës maksimale | Numri i ditëve me tejkalime |
| Prishtinë, IHMK | 34 | 189.2 | 19.02.2015 | # |
| Prishtinë, Rilindja | 34.3 | 161.8 | 19. 02. 2015 | # |
| Drenas | 20,1 | 35.2 | 15. 02.2015 | # |
| Mitrovicë | 49.4 | 180 | 15.02.2015 | # |
| Pejë | 3,1 | 15,1 | 14.02.2015 | # |
| Prizren | 5,1 | 21,1 | 14.02.2015 | # |
| Brezovicë | 29.9 | 158 | 21.02.2015 | # |
| Hani i Elezit | 4.47 | 19.2 | 14.02.2015 | # |
| Gjilan | 60.4 | 282.3 | 21.02.2015 | # |
| Obiliq | 50.2 | 216 | 14.02.2015 | # |
| Dardhishtë | * | * | * | * |
| Palaj | * | * | * | * |

Shënim:

# Vlerësimi i përqendrimit të grimcave PM 2.5 në përputhshmëri me standardet e kualitetit të ajrit bëhet duke u bazuar ne vlerën vjetore.

* Nuk ka të dhëna.